## Slide 1: ជំពូកទី ២ Microprocessor X86 Assembly Language
ក្រុមទី៣៖
ជ្រីវ សុគន្ធ ទេពី​​ ឈុន​ ម៉េងហុង ខនដាវៀត
មី សីឡា អ៊ឹង វេងអៀង ធី លីហួរ

## Slide 2: 1.ដូចម្តេចដែលហៅថាភាសារ asm ? គេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើអ្វី?
Assembly Programming(Asm) គឺជាភាសារកំរិតទាបមួយដោយប្រើ Register(ax,bx,cx,dx,…) ,Instruction(mov,add,sub,), Function(PrintHex, PrintDec,printf()..) ដើម្បីសរសេរកូដរបស់ CPU ដោយផ្ទាល់ក្នុង Chip 8086 ។ វាអាចបង្កើតកម្មវិធីដូចកម្មវិធីក្នុងភាសា C ,បង្កើត GUI, ទាក់ទងនឹងដំណើរការផ្នែករឹង , កូដទាក់ទងនឹង driver, Owner OS, រ៉ូបូតទិក ឬឧបករណ៍វៃឆ្លាត ។ វាក៍ជាមូលដ្នានគ្រឹ:ដ៍សំខាន់សម្រាប់រៀនភាសាAsm( Assembly) ផ្សេងទៀត និងភាសាថ្នាក់ខ្ពស់ដូចជា App Iventor ​​​ឬ Python ។ ការប្រើភាសារនេះយើងដឹងពីការប្រើប្រាស់ I/O , Sensor, Actuator, Memory ជាមួយនឹង Microprocessor នឹង Microcontroller.

## Slide 3: 2.ដូចម្តេចដែលហៅថា (a). Mnemomic, (b).Assembler (c).Invoke, (d).data type, (e). រៀបឈ្មោះ Register នៃ CPU 8086 និងពីមុខងារវា។
Mnemonic ជាអក្សរកាត់ក្នុងassembly code. Ex: AC,37 មានន័យថា​​ AC register with 37.
Assembler: កម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយប្រភេទដែលបកស្រាយកម្មវិធីសូហ្វវែរដែលសរសេរជាassembly languageទៅជាmachine language, code, instruction ដែលអាចប្រតិបត្តិដោយកុំព្យូទ័រ។
Invoke: Invoke ជាsyntax សំរាប់ប្រើហៅProcedure, Function and Method រួមនឹងធាតុ(Arguments)របស់វាមកធ្វើការប្រតិបត្តិ។
ឧទាហរណ៏​: invoke crt_scanf,chr$("%d"), addr num ;ហៅអនុគមន៏ឈ្មោះ crt_scanf ដើម្បីបញ្ចូលលេខជា String ក្នុងប្រព័ន្ធគោលដប់ ហើយផ្ទុកវានៅ num in c:scanf(“%d”,&num);

## Slide 4
Data Type ជាប្រភេទទិន្នន័យសម្រាប់សម្គាល់នៃប្រភេទលេខជាចំនួនគត់ ,ទសភាគ ,តួអក្សរ រឺ String នៅក្នុង Memory(RAM) និង កំណត់ទំហំនៃអថេរដែលប្រើ ។
- DB = define Byte ( 1byte )
- DW = define word ( 2 byte )
- DD = define double word (4 bytes )
- DQ = define quadword ( 8 Bytes )
AX register គឺជា accumulator សំខាន់បំផុតប្រើសំរាប់ទាក់ទងនឹងការធ្វើប្រមាណ​វិធីទាំងអស់មានដូចជា input/output , arithmetic(+,-,*,/) និង logic(Or, And,Not) ។ ចំពោះប្រមាណវិធីគុណ និង ចែក និងការបកប្រែ Instruction នោះ CPU ត្រូវប្រើ AX ។
BX Register : BX គឺជា base register ដោយប្រើផ្ទុកលេខ Address នៃ Data និង Instruction ។ ហើយក៏អាចផ្ទុក ទិន្នន័យ និងលទ្ធផលពេល CPU ធ្វើប្រមាណវិធីមួយ ។
CX Register : CX គឺជា count register . វាប្រើសំរាប់ផ្ទុកតំលៃនៃចំនួន Loop ពេលធ្វើប្រមាណវិធី shift bits or right និងប្រមាណវិធី ។ វាក៍អាចប្រើដូច AX និង Bx ដែរ ។
DX Register :The DX គឺជា data register . វាប្រើទាក់ទងនឹងប្រមាណវិធី input/output operations

## Slide 5: 3.ចូរសរសេរប្រូក្រាមដើម្បី : (a). Sum = 1+ 4 + 7+ …. (b).រកមធ្យមភាគនៃមុខវិជ្ជា Fundamental, Math, Electronic, English
a/
A. Sum = 1+4+7+….
.Data
sum dw 0
n dw 0
.Code
start:
printf("Input N")
invoke crt_scanf, chr$("%d"), addr n
mov dx, 1
.while(dx <= n)
add sum, dx
add dx, 3
.endw
printf("Sum= %d", sum)
getkey
Ret

## Slide 6
b/ រកមធ្យមភាគនៃមុខវិជ្ជា Fundamental, Math, Electronic, English
DATA SEGMENT
MATH DB 5
ENG DB 9
FUN DB 7
ELECT DB 7
AVG DB ?
ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA CS:CODE
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AL,MATH
ADD AL,ENG
ADD AL,FUN
ADD AL,ELECT
MOV AH,0
MOV DL,4
DIV DL
MOV AVG,AL
MOV AH,4CH
INT 21H
ENDS
END START

## Slide 7: 4. ចូរសរសេរប្រូក្រាមដើម្បី : a. sum=1+3+5+...+2n-1
a/ .Data
sum DW 0
n DW 0
.Code
start:
print "Enter n: "
invoke crt_scanf, chr$("%d"), addr n ; input n
mov dx, 1 ; dx = 1
.while(dx <= n) ; loop and conditon (if dx <= n)
add sum, dx ; sum + dx
add dx, 2 ; dx +=2
.endw ; end loop
invoke crt_printf, chr$("Sum= %d"), sum ; Display sum
getkey ; Press any key
Ret

## Slide 8
5.ចូរពន្យល់ Statement
1. initialize sum and n = 0
2. display “Enter a n: “
3. input n
4. assign edx = 1
5. start loop with condition edx <= n
6. if true ( sum + dx and increase dx )
7. else condition false end loop
8. Display “Sum”
9. Pause screen
10. Done

## Slide 9: 6. Write a program to adds 5 byte number:12h, 15h, 25h, 1Fh, 2B
.Data
x DW 12h
y DW 15h
r DW 25h
xx DW 1Fh
rr DB 2Bh
.Code
start:
add x, 5
add y, 5
add r, 5
add xx, 5
add rr, 5
PrintHex x
PrintHex y
PrintHex r
PrintHex xx
PrintHex rr
Ret

## Slide 10: 10. គេមានផ្នែកនៃ Program ដូចខាងក្រោម​ និងមាន CS=07000h , IP =100h : Mov Al, 34h Mov Dl, 78h Add al, dl a. រកតំលៃ Machine code ប្រើ Emulator 8086
DATA SEGMENT
NUM1 DB 34h
NUM2 DB 78h
RESULT DB ?
ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA CS:CODE
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AL,NUM1
ADD AL,NUM2
MOV RESULT,AL
MOV AH,4CH
INT 21H
ENDS
END START

## Slide 11
d. រក Physical Address
PH= CS*10+IP
=07000h *10 + 100h
=70100h