## Slide 1
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​​ ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
​​​​​​​ &;'
សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ
ROYAL UNIVERSITYOF PHNOM PENH
Intruduction To Raspberry Pi 3
២០១៨ ‍- ២០១៩
បង្រៀនដោយសាស្រ្តាចារ្យ
Ouk Polyvan

## Slide 2
What is Raspberry Pi ?
Raspberry Pi គឺជាក្តាបន្ទះជ័រអេទ្បិចត្រូនិចមួយដែលជាអ្នកដំណើការទិន្នន័យ និងពាក្យ បញ្ជាដូច Main Board នៃកុំព្យូទ័រនៃកុំព្យូទ័រដែរ ។ វាអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា Single-Board Computer (SBC) ដែលដំណើរការ​ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Raspbian OS​ របស់ Linux​។
ស៊ីភីយូនៅ Raspberry Pi ជាកូនកាត់រវាង​​ Microprocessor និង Microcontrollers ។ ដោយអាចយក board នេះអាចដំទ្បើងជាកុំព្យូទ័រមួយបាន និង​មាន​ General Purpose Input/Output Pins (GPIO) សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដូចដែលប្រើ Arduino Board ដែរ។ ភាសា Python​ ត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទៅលើ GPIO Pins​ នេះ ។

## Slide 3
Raspberry Pi ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើត Robot, Mini Computer, Machine Game, drone,Web Sever , Supercomputer, …

## Slide 4
Specification
Processor: Broadcom BCM2837B0 (64-bit) @1.4GHz and Cortex-A53
Memory: 1GB SDRAM and Micro SD card slot
Connectivity: Bluetooth 4.2/BLE
WIFI dual-band 2.4GHz and
5GHz Gigabit Ethernet
4 x USB 2.0 ports
Access: 40-pin GPIO
Video & Sound: HDMI port and 3.5mm Stereo jack
Input Power: 5V/2.5A DC via Micro USB connector

## Slide 5
CSI, DSI , CPU
Broadcom BCM2837B0
CSI (Camera Serial Interface)
DSI (Display Serial Interface)

## Slide 6
Power
5V Micro USB
Connector

## Slide 7
Audio and Video
HDMI Audio & Video
(works with modern TVs and DVI monitors)
3.5mm Audio
Standard headphone socket

## Slide 8
Connectivity
GPIO pins
4x USB 2.0
Ports
Gigabit Ethernet

## Slide 9
Storage
Micro SD card Slot

## Slide 10
Pin on Raspberry Pi
GPIO ​​​(General Purpose Input Output)​ គឺជា​ pins​ សម្រាប់អោយ Raspberry Pi អាចទំនាក់ទំនងជាមួយ Device ផ្សេងៗទៀតបាន។ GPIO pin អាចប្រើជា​ Input ក៏បាន​ Output ក៏បាន​។
Raspberry Pi 3 Model B+ មាន​ជើង pin​ សរុបចំនួន 40 pins។
GPIO pins: 24
Power pins: 4 (5v and 3.3v)
Ground pins: 8
ID EEPROM: 2

## Slide 11
Pin Diagram

## Slide 12
Component
Raspberry Pi 3 Model B+
Monitor
Mouse and Keyboard
Power Supply
Micro SD Card

## Slide 13
Optional item
Ethernet Cable
CSI (Pi Camera)
DSI (Touch Screen Display)

## Slide 14
Game Console

## Slide 15
Suppercomputer

## Slide 16
Blink LED with Raspberry Pi
ដើម្បីធ្វើ LED Blinking យើងត្រូវការឧបករណ៍ដូចជា៖
Raspberry Pi
LED
Resistor 220ohm

## Slide 17
Connect LED to Raspberry Pi
GPIO2
Ground
LED
Resistor 220 ohm
LED (+)  Pin 3 (GPIO2)
LED (-)  Ground

## Slide 18
Pin Diagram

## Slide 19: ការដំទ្បើង Led ប្រើជាមួយនឹង Raspberry Pi 3

## Slide 20
Code Blinking
កូដសម្រាប់ Blink LED ចំនួន​មួយ៖
import time
import RPi.GPIO as GPIO
ledPin = 7 # Sets ledPin to GPIO7
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)
GPIO.output(ledPin, True)
time.sleep(1)
GPIO.output(ledPin, False)
time.sleep(1)
GPIO.cleanup()
Delay 1 វិនាទី
ហៅ​ library RPi.GPIO មកប្រើដោយដាក់ឈ្មោះថ្មីថា GPIO
Reset GPIO pins

## Slide 21
GPIO.setmode(mode) ជា function សម្រាប់កំណត់​ពី របៀបប្រើជើង Pin ជាលេខ និងជាឈ្មោះ GPIO ។ វាមាន​​ 2 Mode គឺ៖
GPIO.BOARD លេខ Pin គិតតាមលេខរៀងនៅលើ Board ចាប់ពី​ 1-40
Ex: 1  3.3V, 2  5V, 3  GPIO2
GPIO.BCM លេខ Pin គិតតាមឈ្មោះ GPIO Pin នៅលើ Board
Ex: 1  GPIO1, 2  GPIO2, 3  GPIO3
GPIO.setup(pin, state)ជា function សម្រាប់កំណត់ជើង Pin​​ ជា Input (GPIO.IN) ឬ Output (GPIO.OUT)។
Ex: GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(3, GPIO.OUT) GPIO.setup(2, GPIO.OUT)
or

## Slide 22
GPIO.output(pin, value) ជា function សម្រាប់ Output តម្លៃ True(1) ឬ False(0)។
Ex: GPIO.output(3, True) GPIO.Output(3, False)
GPIO.input(pin) ជា function សម្រាប់ Read តម្លៃ Input ដែល True(1) ឬ False(0)។
Ex: GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.IN)
value = GPIO.input(11) #Read value from pin11(GPIO17)

## Slide 23
LED with Button
LED  7(GPIO4)
Button  4 (GPIO4)
GPIO7 (7)
Ground (25)
LED
Resistor 220 ohm
GPIO4 (4)
Button
Resistor 10K ohm
Ground (6)
5V (2)

## Slide 24: ការដំទ្បើងឧបករណ័

## Slide 25
Code LED with Button
import time
import RPi.GPIO as GPIO
ledPin = 7 #GPIO7
buttonPin = 4 #GPIO17 or pin 11
ledState = False
lastButton = False
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT) #set as OUTPUT
GPIO.setup(buttonPin, GPIO.IN) #set as INPUT

## Slide 26
while True: #infinitive loop
buttonState = GPIO.input(buttonPin) #read value
if buttonState==True and lastButton==False:
if ledState==False:
ledState = True
else:
ledState = False
GPIO.output(ledPin, ledState) #turn on/off LED
lastButton = buttonState #save button state
time.sleep(0.1) #delay 100 millisecond
GPIO.cleanup()

## Slide 27: Rpi LCD and i2c

## Slide 28: Exercise
ដូចម្តេចដែលហៅថា Raspberry pi 3 ? វាជាប្រភេទ Microprocessor ឬជា Microcontroller ? រួចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដោយសង្ខេប។
តើ Raspberry pi 3 ប្រើប្រាស់OS ឈ្មោះអ្វី ? និងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ ?
ដូចម្តេចដែលហៅថា CSI, DSI , POWER, VIDEO និង Ardio ? រួចរៀបរាប់ពីការតភ្ជាប់ Raspberry pi 3 ទៅ ឧបករណ៍ទាំងនេះ?
តើ Raspberry pi 3 មាន GPIO pin ចំនួនប៉ុន្មាន ? រួចរៀបរាប់ពីមុខងារនៃប្រភេទ Pin និមួយៗ​ ដោយសង្ខេប ?
ចូរសរសេរកូដដើម្បីអោយ LED មួយ បិតបើកៗបី និង ពន្យល់ Statements និងមួយរបស់វា ?
ចូរនិយាយពីជំហ៊ាននៃការដំទ្បើង Computer មួយដោយប្រើ Raspberry Pi 3

## Slide 29: Exercise
7. ចូរសរសេរកូដដើម្បីអោយ LED មួយ បិតបើកៗ និង ពន្យល់ Statements និងមួយរបស់វា ?
8. ដូចម្តេចដែលហៅថា Rasp Car ? វាផ្សំដោយ Hardware ឈ្មោះអ្វីខ្លះ ?

## Slide 30
Thank You
Prepared by IT Ouk Polyvann